## Slide 1
1）根据图形大小定比例、图纸幅面
2）用胶纸固定图纸
3）用细实线画底稿（先画已知线段(弧)、再画
中间线段(弧)、最后画连接线段(弧)）
4）标注尺寸
5）检查、描深
6）填写标题栏
平面图形的画图步骤（尺规大作业，P23）

## Slide 2
“圆弧连接”大作业评分标准
大作业满分10分。圆弧连接、线型、中心线、尺寸线均符合标准，图面整洁；
圆弧连接有明显的突变（不相切），每1 处扣0.2分；
线型按标准画，相同线型要保持粗细深浅一致，不一致 1 处扣0.1分，累积最多扣1分；
中心线、尺寸界线、尺寸线符合标准，不符合 1 处扣0.1分，累积最多扣1分；
尺寸箭头要符合标准，不符合 1 处扣0.1分，累积最多扣1分；
图面质量，根据图形的摆放位置、图面整洁，酌情扣0.1~0.5分；
标题栏不按规定写扣0.5分。

## Slide 3
尺规作业：1-8（2）

## Slide 4
标题栏
图形
x
y
X
X
Y
Y
X=(390-x)/2 Y=(287-y)/2
带装订边的图面布局

## Slide 5
标题栏
图形
x
y
X
X
Y
Y
X=(400-x)/2 Y=(277-y)/2
不带装订边的图面布局

## Slide 6
练习使用的零件图标题栏
图名：几何作图
制图：本人签名
日期：8位数：20230919，2023 09 19，2023,09,19
审核：老师签名
比例：2:1
材料：空着

## Slide 7: 一、图板和丁字尺
图板：一般用胶合板制成。其左、右两边为工作边，保持光滑平直
图纸：用胶带、绘图钉固定在图板上
工作边
绘图工具及其使用

## Slide 8: 一、图板和丁字尺
工作边
工作边
丁字尺：尺头和尺身成90°紧固。工作边要平直
绘图工具及其使用

## Slide 9: 一、图板和丁字尺
丁字尺：使用时，左手大拇指轻压尺身，其余四指扶住尺头稍向右按，使尺头紧靠图板左边丁字尺主要用于画水平线。画线时，左手压住尺身，铅笔尖沿尺身的工作边自左向右移动
绘图工具及其使用

## Slide 10
配合丁字尺画
  1. 竖直线
二、三角板
绘图工具及其使用
三角板要保持板边的平直、光滑

## Slide 11
配合丁字尺画
  1. 竖直线
  2. 15°倍角倾斜线
二、三角板
绘图工具及其使用
三角板要保持板边的平直、光滑

## Slide 12: 三、曲线板
描绘非圆曲线的工具，使用时：
  第一步，在曲线板上选用与曲线完全吻合的一段，每段不少于四个点。只描出1-2-3点间的一段曲线，留下3-4点之间线不描。
1
2
3
4
绘图工具及其使用
第二步，由3点开始再找四个点(包括3点和4点)，连3-4-5三个点，留下5-6点之间的曲线不描，直到描完整条曲线。
5
6

## Slide 13: 四、铅笔和圆规
铅笔 铅芯的硬度：用B、H及数字表示
HB
B、
、H、
… 2B、
2H…
常用
软
硬
H、2H：打底稿；
HB：写字、注尺寸；
B、2B：加深粗实线。
绘图工具及其使用

## Slide 14: 四、铅笔和圆规
铅笔的通常的削法
笔尖——凿形
笔尖——圆锥形
铅芯的尖——楔形
笔尖在小磨石上打磨
划直线条（粗实线）：凿形
画曲线及写字：圆锥形
圆规上用的铅芯：楔形
铅芯形状
绘图工具及其使用

## Slide 15: 圆规和分规
圆规：圆规是画圆和圆弧的工具
分规：分规是等分线、量取尺寸的工具
使用时，插针、笔尖应与纸面尽量保持垂直。画大圆弧时，可加上延伸杆
四、铅笔和圆规
绘图工具及其使用

## Slide 16
几何作图
2:1
张 三
北京理工大学睿信书院
6302233X班 学号112023XXXX
2022.9.19
385
134
144
X（72）
X（72）
Y（75）
Y（39）
279
红色尺寸：图纸尺寸
黑色尺寸：零件原值
红色尺寸：图纸尺寸
黑色尺寸：零件原值

## Slide 17: 三维建模软件介绍
  SolidWorks：达索系统（Dassault Systemes ）开发，功能：三维建模、分析、制造、产品数据管理。90%的公司使用该软件，是应用最为广泛的三维软件，包含了电气模块。特点：容易上手，使用方便。
UG（Unigraphics NX）：西门子公司开发，建模、分析、制造，和数控机机床接口友好。特点：曲面功能超级强大，有经验的高端用户。
Inventor：AutoDesk公司开发，三维设计、运动仿真，和AutoCAD实现三维、二维的转换。
Pro/Engineer（Creo）：美国参数技术公司开发，功能很全，但不突出。 参数设计、特征建模。